## Slide 1: 数字电路与逻辑设计复习

## Slide 2: 考试题型
题型以大题为主
  化简
  分析
  设计
要求掌握的概念可能以大题中的小问形式出现
电路图可能会以logisim电路图形式出现

## Slide 3: 第一章
主要内容
  原码，补码，反码的概念
    掌握使用反码进行减法运算的规则
  常用的BCD码
    8421、2421、5421、余3码
    在电路设计中使用BCD码
    注意无效码
  格雷码
    掌握格雷码与二进制码之间的相互转换方式

## Slide 4: 第二章
主要内容
  基本定理，常用公式和三大规则
  标准与或表达式和标准或与表达式的写法，以及最小项和最大项的性质（与二进制译码器联系起来）
    注意最小项与逻辑变量的对应关系，特别是变量的顺序

## Slide 5: 第二章
主要内容
  逻辑函数化简
    代数化简法（4变量以内的逻辑函数化简可以借助卡诺图化简法确定是否达到最简）
    卡诺图化简法

## Slide 6: 第二章
例2.1：用代数法化简法求逻辑函数的最简“与-或”表达式。要求：写出详细步骤

## Slide 7: 第二章
例2.2：已知逻辑函数 ，用卡诺图化简法求出函数的最简“与-或”表达式以及最简“或-与”表达式。 要求：画出卡诺圈。

## Slide 8: 第二章
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
例2.2解

## Slide 9: 第三章
主要内容
  了解集成电路的分类
  了解半导体器件的开关特性（二极管和三级管的导通条件）
  了解常用逻辑门电路的功能和外部特性
    常用逻辑门的逻辑符号

## Slide 10: 第四章
主要内容
  了解组合逻辑的概念、结构和特点
  组合逻辑电路的分析
    写出逻辑函数
    画出真值表
    电路功能：注意描述输出
    组合逻辑电路的化简
    电路中可能包含译码器、多路选择器、多路分配器等器件

## Slide 11: 第四章
主要内容
  组合逻辑电路的设计
    填写真值表
    写出逻辑函数表达式
    用译码器、多路选择器、多路分配器等器件实现组合逻辑函数

## Slide 12: 第四章
主要内容
  竞争和险象
    判断竞争和险象时，注意逻辑函数和电路的一一对应关系，即不能对逻辑函数进行变换、化简等操作。
    险象类别的判定
    消除险象的三种方法，能够使用增加冗余项的方法增加合理的冗余项

## Slide 13: 第四章
主要内容
  二进制并行加法器
    串行进位和并行进位的区别
    典型芯片74283的端口
    74283的应用
  译码器和编码器
    译码器的种类
    典型芯片74138的端口（特别是使能端），应用（实现各种逻辑函数功能）
      注意多个译码器级联的方法
    编码器的基本功能和结构

## Slide 14: 第四章
主要内容
  多路选择器和分配器
    典型芯片74153的端口，应用（实现各种逻辑函数功能）
    分配器的基本功能和结构（可以等效于高电平译码的译码器）
  数值比较器
    典型芯片7485的端口，扩展方法，应用

## Slide 15: 第四章
例4.1试用卡诺图法判断下图所示电路竞争的产生情况，要求（1）求出输出函数表达式；（2）画出逻辑函数对应的卡诺图；（3）根据卡诺图判断对应组合逻辑电路在什么条件下产生险象；（4）并写出使用冗余项消除险象的逻辑函数表达式。

## Slide 16: 第四章
例4.2 设计一个数字逻辑电路。该电路的输入为一位十进制数的8421码ABCD，2个输出为F1和F2。当输入中1的个数大于或者等于2时，输出F1为1，其它情况下F1为0。当输入的十进制数为合数（即4，6，8，9）时，F2为1，其它情况下F2为0。
（1）求真值表，写出F1和F2的最小项表达式；
（2）使用卡诺图进行化简，求F1和F2的最简“与-或”表达式；
（3）用译码器或多路选择器及适当的逻辑门实现

## Slide 17: 第四章
例4.3 用74153双4路选择器实现3变量逻辑函数的功能，设控制变量为A、B，要求（1）求出各数据输入端的值（2）画出电路图（说明：2个数据选择器的控制端共用一组引脚）（3）说明电路功能。

## Slide 18: 第五章
主要内容
  触发器
    两种基本RS触发器的功能、结构、次态函数、约束方程
    四种钟控触发器的功能表、激励表（两种）、次态方程、约束方程
    了解空翻和一次翻转
    能够绘制波形图（时间图）

## Slide 19: 第五章
例5.1：设下图中的触发器为主从J-K触发器，其初始状态Q1=Q2=0，输入信号及CP端的波形如图3.70（b）所示，试画出Q1，Q2的波形图。

## Slide 20: 第三章
例5.1解

## Slide 21: 第六章
主要内容
  同步时序逻辑电路的概念、结构、特点
  异步时序逻辑电路的概念、结构、特点
  时序逻辑电路的分类
    能够辨别不同类型的时序逻辑电路
    能够描述不同类型时序逻辑电路对输入的要求

## Slide 22: 第六章
主要内容
  同步时序逻辑电路的分析
    写出激励函数和输出函数表达式
    列出次态真值表或者次态方程
    状态图和状态表
    电路功能：注意描述电路类型、主体功能、输出，判断电路是否有多余状态，并能判断电路能否自启
    画时间图
    电路中可能包含常用的中规模集成芯片

## Slide 23: 第六章
主要内容
  同步时序逻辑电路的设计
    原始状态图（注意每个状态的指出箭头数目）
    状态化简，等效的定义、判定和性质，最大等效类的确定及状态合并
    状态编码
    确定激励函数和输出函数，画出电路图
    无效状态检查表，分析无效状态能否自启和是否有错误输出
    能够用相关的中规模集成电路和适当的逻辑门实现

## Slide 24: 第六章
主要内容
  Mealy型和Moore型电路的特点及区别

## Slide 25: 第六章
主要内容
  脉冲异步时序逻辑电路的分析
    激励函数和输出函数表达式
    次态真值表，注意触发器变化的边沿
      时钟激励3种类型的处理：只包含输入，有输入和没有输入
      注意触发器的翻转一定发生在后沿，否则会有错误
    状态图和状态表
    电路功能：注意描述电路类型、主体功能、输出，有多余状态的电路能否自启
    时间图

## Slide 26: 第六章
主要内容
  脉冲异步时序逻辑电路的设计
    原始状态图（注意每个状态的指出箭头数目）
    状态化简，等效的定义、判定和性质，最大等效类的确定及状态合并
    状态编码
    确定激励函数和输出函数，画出电路图
      注意状态不变的情况一定选择时钟端为0的激励
      输入不允许的情况激励可以全部是d
    无效状态检查表，分析无效状态能否自启和是否有错误输出

## Slide 27: 第六章
主要内容
  计数器
    计数器的种类
    典型芯片74193和74290的结构（注意控制端口），功能和应用
    使用计数器构造不同模值计数器的方法
      注意异步清零、异步置数的特点
      注意输出的进位/借位脉冲信号
      注意多个计数器芯片的级联方法

## Slide 28: 第六章
主要内容
  寄存器
    典型芯片74194的结构（注意控制端口），功能和应用

## Slide 29: 第六章
例6.1 试分析如图所示同步时序逻辑电路，要求：（1）写输出函数和激励函数表达式；（2）列出电路的次态真值表；（3）做出状态表和状态图；（4）说明电路功能。

## Slide 30: 第六章
例6.2试设计一个Mealy型同步时序的“序列检测器”逻辑电路。设电路有1个输入信号x，有1个输出信号Z。电路检测输入信号x，当遇到输入连续的6个1，即“111111”时，输出Z=1，并回到初始状态。其它情况下Z=0。要求：
（1）设依次状态为A、B、C、D、E、F，其中A为初始状态。试做出电路原始状态图和原始状态表
（2）设状态变量为y3y2y1，初始状态为0。A、B、C、D、E、F依次编码为000、001、010、011、100以及101；请写出二进制状态编码

## Slide 31: 第六章
（3）若使用D触发器实现电路，求得激励函数和输出函数的最简“与-或”表达式
（4）填写无效状态检查表，请问所设计的电路是否具有自启动功能

## Slide 32: 第六章
例6.3用T触发器作为存储器件，实现下表所示最小化二进制状态表的功能。（1）列出激励函数和输出函数真值表（2）写出激励函数表达式和输出函数表达式。（3）画出电路图
现态 | 次态y2(n+1)y1(n+1)/Z | 
y2 y1 | X＝0 | X＝1
0 0 | 0 1 / 0 | 0 0 / 0
0 1 | 1 0 / 0 | 0 0 / 0
1 0 | 1 0 / 0 | 1 1 / 1
1 1 | 0 1 / 0 | 0 0 / 0

## Slide 33: 第六章
例6.4分析下图所示脉冲异步时序逻辑电路。（1）请写出激励函数（包括时钟），输出函数表达式。（2）请写出电路次态、输出真值表。（3）画出状态图（4）说明功能。

## Slide 34: 第六章
例6.5分析下图所示电路，回答问题：（1）写出激励函数（包括时钟），输出函数表达式（2）填写电路次态真值表（3）各触发器初态Q1 Q2=00，试画出Q1、Q2和F的输出波形。

## Slide 35: 第六章
例6.6试用T触发器作为存储元件，设计一个电梯人数计数器。电路类型为脉冲异步时序逻辑电路，有2个输入信号X1和X2，一个输出Z。其中X1为加法脉冲信号，X2为减法脉冲。当计数值到达电梯人数上限7时输出Z=1，并停止加法计数，其它情况下Z=0。当计数值减为0时，停止减法计数。要求：
（1）试做出电路状态图和状态表；
（2）求出激励函数和输出函数；
（3）画出逻辑电路图。

## Slide 36: 第六章
例6.7（mooc题）：分析电路

## Slide 37: 第六章

## Slide 38: MOOC题
现态 | 输入 |  | 激励 |  |  |  |  |  | 次态 |  | 
y3y2y1 | cp | J3K3 | C3 | J2K2 | C2 | J1K1 | C1 |  | y3n+1y2n+1y1n+1 |  | 
000 | ↓ | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 | ↓ |  | 0 | 0 | 1
001 | ↓ | 1 1 |  | 1 1 | ↓ | 1 1 | ↓ |  | 0 | 1 | 0
010 | ↓ | 1 1 |  | 1 1 |  | 1 1 | ↓ |  | 0 | 1 | 1
011 | ↓ | 1 1 | ↓ | 1 1 | ↓ | 1 1 | ↓ |  | 1 | 0 | 0
100 | ↓ | 1 1 | ↓ | 1 1 |  | 0 1 | ↓ | 0 | 0 | 0
101 | ↓ | 1 1 | ↓ | 1 1 | ↓ | 0 1 | ↓ | 0 | 1 | 0
110 | ↓ | 1 1 |  | 1 1 |  | 0 1 | ↓ | 1 | 1 | 0
111 | ↓ | 1 1 | ↓ | 1 1 | ↓ | 0 1 | ↓ | 0 | 0 | 0

## Slide 39: 第六章
电路功能：（moore型）不能自启动的异步模5计数器（无输出）
注意C3有下降沿的判定
  当Q3=1且Q2=0的时候有下降沿
  如果Q2的现态为1，次态为0，则也会存在下降沿
  可用logisim画出电路模拟仿真观察

## Slide 40: 第六章
例6.8 分析下图所实现的电路功能，并回答下述问题。

## Slide 41: 第六章
74193工作在什么计数状态；
当多路选择器的选择输入端A B=11时，请写出74193的状态变化序列。
当多路选择器的选择输入端A B=11时，请写出该电路输出Z的输出表达式；
当多路选择器的选择输入端A B=11时，Z的输出序列是什么？

## Slide 42: 第七章
主要内容
  集成定时器5G555
    电路结构和逻辑功能
    多谐振荡器的结构、原理、周期、频率、占空比
    施密特触发器的结构、特点、回差特性